БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Выключатели автоматические серии ВАЭ оборудуются электронными микропроцессорными блоками управления (МБУ).

Описание:

Микропроцессорный блок управления (МБУ) предназначен для выявления аварийных

ситуаций в электроэнергетических системах и обеспечения их токовой защиты.

Защита:

Блок управления реализует следующие функции:

- защита от токов перегрузки (L);

- защита от токов короткого замыкания с селективностью по времени (S)

- мгновенная защита (защита от токов короткого замыкания без выдержки времени) (I)

L – защита от длительной перегрузки;

S– защита от кратковременной перегрузки;

I – мгновенная защита.

Функции:

- измерение и индикация тока;

- сигнализация повреждений;

- проверочное срабатывание;

- тепловая память*;

*Для работы тепловой памяти после аварийного срабатывания выключателя и, для обеспечения ряда сервисных функций МБУ, предусмотрен источник батарейного питания.

Для регулировки уставок защитных функций выключателя и параметров работы МБУ имеется источник оперативного питания.

Времятоковая характеристика. Защита L, S.

Времятоковая характеристика. Защита L, I.

# Text boxes

9

8

6